OFERTA – FORMULARZ OFERTOWY

Na dostawę sprzętu audio-wizualnego do TSEE Suche Rzeki

Nazwa Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................

(ulica, nr domu, nr lokalu)

.....................................................................................................................................................

(kod, miejscowość, województwo, powiat)

.....................................................................................................................................................

(adres internetowy, e-mail)

Adres korespondencyjny Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................

(nazwa)

.....................................................................................................................................................

(ulica, nr domu, nr lokalu)

.....................................................................................................................................................

(kod, miejscowość, województwo, powiat)

.....................................................................................................................................................

(adres internetowy, e-mail)

Numer telefonu .........................i telefaksu ............................... email .....................................

NIP / PESEL  .......................................................  REGON ...........................................................

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na dostawę sprzętu audio-wizualnego do TSEE Suche Rzeki  oferujemy wykonania zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym  za:

Ogółem netto …………………………… zł (słownie złotych netto:  ……………………………………………................... )

Ogółem brutto ……………………………zł (słownie złotych brutto:  ................................................................)

w tym podatek VAT …………………………....................................................................................................zł

Według poniższej specyfikacji;

| Opis wymagań Zamawiającego | Oferta Wykonawcy (należy podać tym, model oraz markę oferowanego urządzenia) |
| --- | --- |
| Projektor wg opisu technicznego: Rozdzielczość natywna: min. 1920x1200 pikseli Jasność: min. 5000 ANSI Lumenów Kontrast: 20 000:1 Korekcja zniekształceń trapezowych: co najmniej +/- 30 stopni w pionie; +/- 30 stopni w poziomie Współczynnik projekcji: 1.23 - 2 : 1 Przysłona: 1,5-2,1 Ogniskowa: f= 17,2–27,6 mm Lens shift: Poziomo +/- 29%; Pionowo +60% Powiększenie optyczne: 1,6 Poziom szumu: 22dB (24dB tryb normalny) Wejścia sygnałowe wideo: co najmniej 1x VGA; 1x HDBaseT; 2x HDMi Wejścia audio / wyjścia audio: 3,5mm jack; RCA out / 3,5mm jack out Kontrola: 1 x RJ-45; RS-232 Złącza USB: Tak: 1x USB-B; 1x USB-A Głośnik: 20W Funkcje dodatkowe m.in.: Całkowicie szczelny silnik optyczny, konstrukcja bezfiltrowa Automatyczny start i automatyczne wyłączanie Funkcja przydzielania identyfikatora sterowania Prezentacja i sterowanie myszką Sterowanie przez przeglądarkę WWW, oraz przez dedykowane oprogramowanie producenta projektora Wyświetlanie zawartości multimedialnej wprost z pendrive Możliwość przesyłania obrazu przez sieć LAN Możliwość zainstalowania opcjonalnego adaptera HDMI tego samego producenta, umożliwiającego bezprzewodowe współdzielenie treści ekranu z 16 urządzeń. Autoryzowany serwis na terenie Polski. |  |
| Ekran 240x150cm z sterowaniem bezprzewodowym (pilot + odbiornik) wg opisu: Rozmiar powierzchni: 240x140cm, format 16:10. Powierzchnia nie przepuszczająca światła. Certyfikat trudnopalności powierzchni: M1, M2. Wymiary kasety: maksymalnie 250 x 8,6 x 10,3cm (szerokość x głębokość x wysokość). Autoryzowany serwis na terenie Polski. |  |
| Nagłośnienie wg opisu: Urządzenie Opis Ilość Podwójny odbiornik systemu mikrofonów bezprzewodowych • wbudowany procesor DSP • częstotliwość próbkowania sygnału nie mniejsza niż 96kHz/24-Bit • wbudowany eliminator wzbudzeń • wbudowany korektor parametryczny • menu odbiornika w języku polskim • możliwość sterowania urządzeniem zdalnie poprzez sieć IP • dostępna dedykowana aplikacja do konfiguracji urządzenia • dostępny zakres częstotliwości pracy minimum 522-586MHz • szerokość pasma pracy odbiornika minimum 32MHz • maksymalna dewiacja częstotliwości +/- 45KHz • zasięg działania w przestrzeni otwartej nie mniejszy niż 80m • czułość nie mniejsza niż 5dBμV • stosunek sygnał/szum minimum 100dB • współczynnik THD nie większy niż 0,7 @ 1kHz • minimalne pasmo przenoszenia 45Hz – 18kHz (+/- 1dB) • symetryczne wyjścia XLR dla każdego kanału • dodatkowe wyjście miksujące sygnał obu kanałów • waga nie większa niż 2,2 kg • wymiary nie większe niż 421 x 43 x 206 mm 2 Mikrofon doręczny z nadajnikiem UHF • pasmo pracy nie mniejsze niż 522-586MHz • maksymalna dewiacja częstotliwości +/- 45KHz • kapsuła pojemnościowa o charakterystyce kardioidalnej • minimalna moc nadajnika 15mW • zasilanie bateriami 2 x AA • pobór prądu nie większy niż 120mA • wymiary nie większe niż 52 x 255 mm • waga bez baterii nie większa niż 235g 2 Miniaturowy nadajnik UHF • pasmo pracy nie mniejsze niż 522-586MHz • maksymalna dewiacja częstotliwości +/- 45KHz • złącze 4-pin mini-XLR • minimalna moc nadajnika 15mW • zasilanie bateriami 2 x AA • pobór prądu nie większy niż 90mA • wymiary nie większe niż 90 x 65 x 25 mm • waga nie większa niż 165g 2 Mikrofon nagłowny • charakterystyka dookólna • złącze 4-pin mini-XLR • długość przewodu minimum 130cm 2 Głośnik sufitowy • konstrukcja dwudrożna z wbudowaną zwrotnicą • średnica przetwornika nie mniejsza niż 8” • moc RMS nie mniejsza niż 35W • wbudowany transformator 100V • skuteczność nie mniejsza niż 88dB • maksymalny SPL nie mniejszy niż 103dB • pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 55Hz – 20kHz • waga nie większa niż 2kg • dostępny w kolorze białym 6 Odtwarzacz audio • obsługa nośników CD, USB oraz SD • obsługa formatu mp3 • wbudowane radio FM z pamięcią minimum 98 stacji • funkcja autoplay • niezależne wyjścia audio odtwarzacza oraz radia FM • stosunek sygnał/szum nie mniejszy niż 90dB • zniekształcenia harmoniczne nie większe niż 0,005% • możliwość montażu w szafie rack 19” • waga nie większa niż 7kg 1 Wzmacniacz miksujący • minimum 4 wejścia mikrofonowe oraz 3 wejścia liniowe • moc wzmacniacza audio nie mniejsza niż 250W • obsługa technologii 100V oraz głośników 4-16Ohm • wbudowany odtwarzacz mp3/USB oraz radio FM • wbudowany sygnał Chime • minimum 6 wyjść linii 100V z niezależną regulacją głośności • wyjście liniowe audio • wbudowany korektor 2 pasmowy • możliwość montażu w szafie rack 19” • waga nie większa niż 14kg 1 Kabel głośnikowy • przekrój przewodów minimum 2x1,5mm2 • materiał: czysta miedź OFC • konstrukcja: minimum 130 linek o przekroju 0,12mm • minimalna grubość zewn. izolacji: 0,8mm • dopuszczalna temperatura nie mniejsza niż 70°C • dopuszczalne napięcie nie mniejsze niż 300V • rezystywność nie większa niż 10,2Ohm/km • pojemność nie większa niż 95pF/m 100m Statyw mikrofonowy • kompatybilny z uchwytami 5/8” oraz 3/8” • regulacja wysokości w zakresie nie mniejszym niż 90-160cm • w zestawie klipsy do zabezpieczenia przewodu 2 |  |
| Odtwarzacz Blu-ray z analogowym wyjściem audio według opisu: Obsługiwane formaty BD- DVD, DVD-A, CD-R, CD-RW, CD, DivX, DVD-video, MP3, MP4, Wyjścia wideo HDMI, kompozyt, komponent, S-VIDEO Wyjściowa rozdzielczość min. 1080p. Dekodery surround Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio |  |
| Wizualizer wg opisu technicznego: Podświetlenie dolne: tak Podświetlenie dodatkowe: Lampy LED współpraca z przezroczami: tak Zoom optyczny: min 8x Zoom cyfrowy: min 10x Obsługiwane rozdzielczości wyjściowe: SXGA/XGA/WXGA/1080p Ilość klatek na sekundę min 30 Wejścia: VGA, HDMI Wyjścia VGA x 2, HDMI lub inne cyfrowe dające możliwość podłączenia do portu HDMI wyświetlacza przez przejściówkę np. DVI Standard USB: min 2.0 Wbudowana pamięć: tak Obsługa pamięci zewnętrznych z opcją zapisu: tak, pendrive Obrót obraz: tak Załączone oprogramowanie: kompatybilne z Windows i OSX, kompatybilne z TWAIN/WIA Kensington lock - tak |  |
| Interaktywny monitor dotykowy 75" z wbudowanym komputerem. W zestawie statyw mobilny z elektryczną regulacją dedykowany do monitorów interaktywnych Opis techniczny: Panel Przekątna75" Obszar wyświetlania (mm): minimum 1649,66 (wys.) x 927,94 (szer.) Format obrazu: 16:9 Rozdzielczość: 3840 x 2160 Liczba wyśw. Kolorów: minimum 1.07B (10bit) Jasność: 350 nitów (typ.) min. 300 nitów Kontrast: min. 1200:1 (typ.) Czas reakcji: min. 8 ms; Minimalne kąty widzenia: Horyzontalnie: = 178 st. / Wertykalnie: = 178 st.;; Żywotność panelu: min. 30 000 godz.; Twardość szyby frontowej: 7H lub lepsza, antyrefleksyjna powłoka. Dotyk:; Rozdzielczość dotyku: 32767 x 32767; Ilość punktów dotyku: min. 20 pkt, min. 10 pkt dotyk ciągły (pisanie); Czas reakcji dotyku: <15ms; Obsługiwane systemy: Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Vista / Linux / Mac / Android / Wince / Chrome; Żywotność technologii dotyku: min. 80 000 godzin Porty wejścia: HDMI, RGB / VGA, DisplayPort, Audio, CVBS (AV), RS232, PC (OPS) Porty wyjścia: HDMI, Audio (wyjście słuchawkowe), SPIDF LAN: RJ45; USB: min. 2.0 Typ A, 3.0 Typ A, 2.0 Typ B (dotyk) Głośniki: Wbudowane, min. 16W x 2 Możliwość montażu na ścianie Monitor: 1763 x 1042 x 99 mm Standardy i certyfikaty: cTUVus, FCC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, CCC Akcesoria w zestawie:, Kabel VGA (min. 5 m.), Kabel zasilający (min. 3 m.), Pilot, Kabel USB (min. 5 m.), Kabel audio mj 3,5mm (min. 5 m.), Kabel AV, Pisaki atrapy x 3, Instrukcja na płycie CD, Skrócona instrukcja obsługi, Adapter, Niezbędne akcesoria montażowe (np. śrubki, zaciski) Oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania: w tym m.in.: Tryb tablicy interaktywnej: Praca na kartach. Narzędzia takie jak pisak, zakreślasz, gumka. Możliwość zmiany koloru oraz tekstury tła (wymagane min. Kartka w kratkę, linie ). Tryb tablicy interaktywnej musi umożliwiać wstawianie zdjęć do aplikacji i późniejsze manipulowanie nimi, dodatkowo aplikacja ma mieć wbudowaną bazę figur geometrycznych. Obsługa pliku zdjęcia z kontrolą gestów, osadzaniem, adnotacjami i odwracaniem, funkcjami lustrzanymi. Zmiana koloru, grubości narzędzia pisarskiego. Adnotacje na aplikacjach uruchomionych na dowolnym źródle sygnału. Zapisywanie stworzonych materiałów w postaci zdjęć w galerii na pamięci wewnętrznej urządzenia lub w zdefiniowanej chmurze oraz folderze lokalnym. Zapisywanie w chmurze lub folderze lokalnym ma umożliwić użytkownikom wymianę materiałów między urządzeniami. Możliwość zmiany tła. Możliwość bezpośredniego wstawiania zdjęć z przeglądarki Google. Rozpoznawanie kształtów i zamiana odręcznych rysunków na obrazki wektorowe. Współpraca z Google Drive, You Tube. Paski skrótów systemu Android na każdym źródle sygnału. Zdefiniowanie wyglądu wbudowanego systemu dla instytucji: System musi pozwalać użytkownikowi na ustawienie własnego Logo np. logo szkoły, oraz tapety systemowej na własną zdefiniowaną przez użytkownika. Zainstalowana przeglądarka zdjęć, multimediów z zewnętrznych pamięć takich jak pamięci USB oraz dysków twardych podłączonych do monitora. Technologia: Flicker-Free oraz filtr światła niebieskiego Aplikacja do notowania: Wbudowane oprogramowanie oraz dodatkowe oprogramowanie Cast pozwala na bezprzewodową wymianę treści pomiędzy użytkownikami urządzeń mobilnych (np. smartfon lub laptop), a monitorem. Możliwość przesyłania zdjęć z smartfonu do oprogramowania monitora. Możliwość przesłania wiadomości tekstowych za pomocą smartfonu Możliwość personalizacji zasobów – dedykowana strona www. Możliwość instalacji oprogramowania do monitora na urządzeniach mobilnych. Rozpoznawanie kształtów, figur geometrycznych oraz zamiana ręcznie narysowanych rysunków na obrazy. Współpraca z Google Drive, YouTube, Chrome z poziomu oprogramowania monitora. Oprogramowanie do monitora w języku polskim Zabezpieczenie wbudowanego systemu: System musi zapewniać użytkownikowi możliwość zabezpieczenie urządzenia hasłem, które zabezpieczy urządzenie przed niepożądanym dostępem osób trzecich. Hasło ma mieć możliwość wprowadzania z klawiatury ekranowej oraz pilota zdalnego sterowania. System Windows i Android wymaga logowania użytkownika, aby uzyskać dostęp do danych osobowych z dysków w chmurze. Zainstalowana przeglądarka internetowa: np. Google Chromium, która wspiera wstawianie zdjęć metodą przeciągnij i upuść Certyfikaty: cTUVus, FCC, ENERGY STAR, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, WEEE Zintegrowany komputer o parametrach: Procesor osiągający w teście Passmark co najmniej notę 1800 dla wydajności jednowątkowej, i ogólną notę co najmniej 6700. Min. 8 GB RAM Wyjścia: RGB / VGA DisplayPort, HDMI, DVI, Audio, LAN, Wireless / Bluetooth, Intel® Dual Band Wireless-AC 3165, 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) / BT4.0 ; BLE, USB Typ A x6 (3.0) |  |
| Statyw mobilny elektryczny do monitorów interaktywnych wg opisu: Płynna, elektryczna regulacja wysokości położenia monitora w zakresie min. 45 cm Możliwość zatrzymania monitora na dowolnej wysokości w obsługiwanym przez statyw zakresie Pilot (moduł) do regulacji wysokości z możliwością montażu na obudowie monitora Jednolita konstrukcja statywu wytrzymująca obciążenie 100 kg lub więcej Zintegrowany uchwyt do monitora odpowiadający standardom VESA 400x400 oraz 600x400 Mobilna podstawa na kółkach do przemieszczania zestawu z blokadą min. 2 kółek Konstrukcja statywu umożliwiająca montaż dodatkowego komputera, np. z tyłu statywu Możliwość opcjonalnego zabezpieczenia przed kradzieżą dodatkowego komputera oraz możliwość wypuszczenia kabli do monitora interaktywnego Autoryzowany serwis na terenie Polski. |  |
| Tablica obrotowa 170 x 100cm wg opisu: Tablica obrotowa ceramiczna z białą powierzchnią magnetyczną 170 x 100cm z stojakiem jezdnym oraz półką o szerokości 30cm. W zestawie dwa uchwyty do zawieszania bloku. Autoryzowany serwis na terenie Polski. |  |
| Flipchart magnetyczny, mobilny powierzchnia magnetyczna, mobilny, z podstawą na kółkach z możliwością blokowania, wysuwane magnetyczne ramiona, zamykana półka na markery, regulowana wysokość, przesuwne uchwyty/haki na bloki zapewniające możliwość zastosowania bloków różnych formatów. zdejmowana linijka ułatwia pisanie i rysowanie . W zestawie: Bloki (5 szt. po 40 kartek), markery czarne (min. 12 szt.), markery kolorowe (min. 6 szt.), gąbka z wymiennymi wkładami |  |
| Prezenter multimedialny Prezenter z funkcją myszy, przełączania slajdów oraz z wskaźnikiem laserowym w kolorze zielonym o długości światła min. 100 m dedykowany do jasnych projektorów. W zestawie etui. |  |
| Szafka multimedialna dostosowana do w/w sprzętów, dobrana w kolorystyce, zamykana na klucz. Drzwi od strony prezentera oraz publiczności. Wyprowadzenie przewodów od góry oraz od dołu szafki. Podstawa na czterech kółkach (dwa blokowane) 3 półki z regulowaną wysokością Wysuwana półka na projektor Wyposażona w zamki Stalowe przednie i tylne drzwiczki Kompatybilna z sześciogniazdkową listwą 4 kółka (min. 2 z blokadą) Prosty montaż Wymiary 95x57x60 cm Waga maks. 42 kg |  |
| Rolety wewnętrzne (8 szt. na 4 okna) do montażu na oknach około 150x150cm: prowadnice na oknach w kolorze białym lub szarym; materiał nie przepuszczający światła; Łańcuszek system bezpieczeństwa; |  |
| Wysokiej jakości okablowanie, ekranowane (HDMI, VGA, Audio), akcesoria montażowe oraz usługa montażu dostarczonego sprzętu w wskazanej lokalizacji w TSEE Suche Rzeki k. Zatwarnicy. |  |
| Szkolenie z obsługi dostarczonego sprzętu |  |

Zobowiązuję(emy) się zrealizować całość przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zał. Nr 1 „Szczegółowym opisie zamówienia” oraz warunkami zamówienia , w terminie do ……………………………….

3. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z należytym wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.

5.  Zapoznałem się z klauzulą informacyjną

6.Oświadczamy również, że:

a/ Gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Szczegółowego opisu zamówienia i warunkami zamówienia.

b/ Złożona oferta wiąże nas 30 dn. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

c/ Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy .

d/ Wyrażamy zgodę na publikację danych z oferty w wynikach postępowania na stronie www.bdpn.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.qov.pl

e/ Zamówienie objęte niniejszym postępowaniem wykonam(my):

we własnym zakresie*)/z udziałem podwykonawców *)

*)- niepotrzebne skreślić

W przypadku udziału podwykonawców w realizacji zadania należy do oferty dołączyć wykaz podwykonawców oraz zakresu prac im  powierzonych .

7.W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego .

8. Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie zawarcia umowy jest :

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami

1/ Grażyna Holly – gholly@bdpn.pl

2/Adam Leń – ond@bdpn.pl

3/Maciej Leń – mlen@bdpn.pl

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

- Podpisany wzór umowy